## Slide 1: Villamos biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos kérdések -válaszok

## Slide 2: VBF – EBF - ÉV
VBF – villamos biztonsági felülvizsgálat
EBF – erősáramú berendezés (tűzvédelmi jellegű) felülvizsgálata
ÉV – érintésvédelmi vizsgálat
A 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) módosításával
Újra fogalmazták a fogalommeghatározásokat: megszűnt a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat! Új fogalom a villamos biztonsági felülvizsgálat, amely magában foglalja az áramütés elleni védelem (ÉV) és a szabványos állapot (tűzvédelmi jellegű EBF) felülvizsgálatát. Ezen kívül megjelentek a robbanásveszélyes környezetben üzemelő villamos berendezések vizsgálataira vonatkozó fogalmak is.

## Slide 3: VBF
Mi a villamos biztonsági felülvizsgálat jelentése?
A villamos berendezések olyan részletes - a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magában foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.
Két részből áll:
- Érintésvédelmi (hibavédelmi) felülvizsgálat
- Erősáramú berendezés felülvizsgálat (tűzvédelmi felülvizsgálat)
Érintésvédelmi (hibavédelmi) szabványossági felülvizsgálata: Tartalmazza: Az elektromos berendezés, hálózat szemrevételezéses ellenőrzését (érintésvédelmi mód kiválasztása, védővezető folytonosság, védőösszekötő hálózat szükségessége, kioldószerv értékének megfelelősége, állapota, hurokellenállás és érintési feszültség mérés, földelő berendezések-védővezetők, áramütés elleni védelem, hőhatás elleni védelem, túláram védelem, leválasztás és kapcsolás, leválasztás és üzemi kapcsolás) és műszeres vizsgálatát.
Erősáramú berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata: Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben előírt erősáramú berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, a vonatkozó szabványok, rendeletek alapján. Tartalmazza: Az erősáramú berendezések tűzesetet, és balesetet előidéző meghibásodások feltárását, szemrevételezéses ellenőrzéssel, és műszeres vizsgálattal.

## Slide 4: 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet
Új villamos berendezés létesítésekor az üzemszerű használatbavétel előtt
A villamos berendezés bővítése, átalakítása és javítása alkalmával, a szerelői ellenőrzés elvégzése után
Rendkívüli esemény bekövetkezése után, soron kívül
Lakóépület, felülvizsgálat 6 évente
Munkahelynek minősülő, felülvizsgálat 3 évente
Kéziszerszámok  ellenőrzésük, évente
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
Mikor kell villamos biztonsági felülvizsgálatot végezni?

## Slide 5: Mi minősül kéziszerszámnak?
Villamos kéziszerszámnak minősül a használat közben kézben tartott, vagy feszültségre kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető elektromos árammal működtetett szerszám.
Jogszabályi háttér: A kéziszerszámokon szerelői ellenőrzéssel végrehajtott időszakos ellenőrző felülvizs­gálatot a 10/2016 (IV. 5.) NGM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről) 2. fejezetének, 19 paragrafu­sának 6. pontja határozza meg.
A kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformá­torokon a fent említett 6. pont a, alpontjának értelmében évente időszakos ellenőrző felülvizsgá­latot kell végrehajtani szerelői ellenőrzéssel. Abban az esetben, ha a kéziszerszámok, hordoz­ható biztonsági transzformátorok tulajdonosa, üzembentartója vagy felhasználója részletesebb vizsgálattal kíván meggyőződni az adott eszköz biztonságának megfelelőségéről, lehetőség van az eszközök hibavédelmi szempontból történő felülvizsgálatára az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány vonatkozó pontjai, továbbá az MSZ 4851-5:1991 szabvány vonatkozó pontjai szerint.

## Slide 6: A VMBSZ-ból 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet
6.1.3. A gazdasági célfelhasználású, professzionális alkalmazású villamos üzemű kéziszerszámokat és a SELV, PELV, villamos elválasztás védelmi módok hordozható tápforrásait erősáramú szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel legalább évenként ellenőriztetni kell a következő szempontok szerint:
a) a biztonságot csökkentő esetleges sérülések, kopások feltárása szemrevételezéses ellenőrzéssel, és
b) a gyártói előírásban vagy annak hiányában a termékre vonatkozó termékszabványban (?) meghatározottak alapján szigetelési ellenállás mérésének elvégzése.
6.1.4. A 6.1.3. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzésének tényét és annak eredményét a villamos biztonsági felülvizsgálat végzője jegyzőkönyvben rögzíti. Az ellenőrzésen meg nem felelt szerszámot vagy transzformátort nem szabad üzembe helyezni, el kell különíteni, le kell selejtezni vagy javításra kell küldeni. Javítás után csak a 6.2. pont szerint elvégzett vizsgálatok megfelelő eredménye esetén szabad üzembe helyezni.

## Slide 7: Kéziszerszámok ellenőrzése? Évente!
A biztonságot csökkentő esetleges sérülések, kopások feltárása szemrevételezéses ellenőrzéssel
A gyártói előírásban vagy annak hiányában a termékre vonatkozó termékszabványban meghatározottak alapján szigetelési ellenállás mérésének elvégzése.
Ha találtok olyan felülvizsgálót aki megvett egy termékszabványt, azonnal értesítsetek!!! 
Szemrevételezés: olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amely hozzáférést elősegítő eszközök vagy szerszámok használata nélkül felfedi a szemmel látható hibákat. A vizsgálatok elvégzésének tényét és annak eredményét a villamos biztonsági felülvizsgálat végzője jegyzőkönyvben rögzíti.
Az ellenőrzésen meg nem felelt szerszámot vagy transzformátort nem szabad üzembe helyezni, el kell különíteni, le kell selejtezni vagy javításra kell küldeni. Javítás után csak az elvégzett vizsgálatok megfelelő eredménye esetén szabad üzembe helyezni.
Csak akkor kell rá jelölés a vizsgálat elvégzéséről, ha külső munkákhoz is használják, kiviszik a telephelyről, üzemből.

## Slide 8: Számítógépek vizsgálata?
Az információtechnikai berendezések pl. számítógépek és tápegységeik, szünetmentes áramforrások stb., csaknem mindegyike I. érintésvédelmi osztályú, védővezetőhöz csatlakoztatott berendezés. A legtöbb esetben készülékcsatlakozóval vagy háztartási védővezetős villásdugóval csatlakoznak a táphálózathoz.
I. érintésvédelmi osztályú gyártmányok esetén - a kéziszerszámok kivételével - magukat a gyártmányokat nem kell vizsgálni, hanem csupán a csatlakozó védővezetőt; tehát a készülék csatlakozó- dugójának kihúzása után a csatlakozóaljzaton (konnektor) kell csak megmérni a hurokellenállást vagy a földelési ellenállást. Magán a készüléken elegendő a védővezető folytonosságának ellenőrzése.

## Slide 9: Kinek a feladata a VBF elvégzéséről gondoskodni?
Mindig az üzemeltető feladata, de pl. üzletház, irodaépület esetén, bérleti szerződéstől függő is lehet. Az esetek egy részében a bérlő feladata, ő az üzemeltető is, hiszen már a beköltözésekor felújította, átépítette a villamos berendezést, így az is a cégé.
Egyes esetekben a bérbeadó feladata, ha a szerződésükben így szerepel. Jellemzően előre berendezett egységes arculatú, bérelhető irodák esetén.

## Slide 10: Vonatkozó jogszabályok
191/2009. (IX. 15.) Korm. r. Az építőipari kivitelezési tevékenységről
54/2014. (XII.5. )BMr. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ 5.1)
10/2016. (IV.5.) NGM r. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
40/2017. (XII.4.) NGM r. A Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatról (VMBSZ)